#### Сравнительная характеристика методов обеззараживания питьевой воды.

| Наименование и характеристика дезинфектанта | Достоинства | Недостатки |
| --- | --- | --- |
| Основные дезинфектанты |
| Хлор Производится в сжиженном виде Применяется в газообразном состоянии | Сильный окислитель и эффективный дезинфектант в отношении бактерий; обладает последействием; разрушает органические соединения (фенолы); окисляет железо и марганец; разрушает сульфид водорода, цианиды, аммиак и другие соединения азота. | Не действует на вирусы, споры, цисты простейших повышенные требования мер безопасности к транспорти-ровке, хранению и дозированию; потенциальный риск здоровью в случае утечки; образование побочных продуктов дезинфекции – гало-генсодержащих соединений (ГСС), более 260 высоко-токсичных веществ, некоторые являются канцерогенами окисляет клетки водорослей с образованием вредных галогенсодержащих органи-ческих соединений, придающих воде специфический («дусто-вый») запах |
| Гипохлорит натрия Применяется в жидком виде (товарная концентрация растворов - 10 -12%), возможно производство на месте применения электрохимическим способом. | эффективен против большинства болезнетворных бактерий; относительно безопасен при хранении и использовании; при производстве на месте не требует затрат на транспортировку и обеспечение безопасности хранения опасных веществ. | неэффективен против вирусов, спор, цист простейших теряет активность при длительном хранении; образование побочных продуктов дезинфекции - галогенсодержащих соединений (ГСС), более 260 высокотоксичных веществ, некоторые являются канцерогенами окисляет клетки водорослей с образованием вредных галогенсодержащих органи-ческих соединений, придающих воде специфический («дусто-вый») запах |
| Хлорамин Образуется при взаимо-действии аммиака с соединениями актив-ного хлора или гипохлорита, использу-ется как дезинфектант пролонгированного действия | обладает устойчивым и пролонгированным последействием; снижает уровень образования тригалометанов и других хлорорганических побочных продуктов дезинфекции; предотвращает образование биообрастаний в системах распределения. | более слабый дезинфектант и окислитель по сравнению с хлором; неэффективен против вирусов, спор и цист простейших для дезинфекции требуются высокие дозировки и длительное время контакта; негативно влияет на систему кроветворения человека, поражает эритроциты; образует азотсодержащие побочные продукты |
| Диоксид хлора В настоящее время считается самым эффективным дезинфектантом из хлорсодержащих реагентов для обработки воды при повышенных рН. | работает при пониженных дозах; не образует хлораминов; не способствует образованию тригалометанов; разрушает фенолы - источник неприятного вкуса и запаха; эффективный окислитель и дезинфектант для всех видов микроорганизмов, включая цисты простейших и вирусы; способствует удалению из воды железа и марганца путем их быстрого окисления и осаждения оксидов. | по отечественным разработкам обязательно производство на месте применения, импортные реагенты - дорогостоящие; образует хлораты и хлориты – высокотоксичные соединения; требует особых мер предосторожности при пере-возке и хранении легко-воспламеняющихся исходных веществ; в сочетании с некоторыми материалами и веществами приводит к проявлению специфического запаха и вкуса. |
| Альтернативные дезинфектанты |
| Озон Используется для дезинфекции, удаления цвета, улучшения вкуса и устранения запаха | сильный дезинфектант и окислитель; эффективен против вирусов; наиболее эффективен против цист простейших способствует удалению мутности из воды; удаляет посторонние привкусы и запахи; не образует хлорсодержащих тригалометанов. | образует побочные продукты, включающие: альдегиды, кетоны, органические кислоты, бромсодержащие тригалометаны (включая бромоформ), броматы (в присутствии бромидов), пероксиды, бромуксусную кислоту – высокотоксичные соединения, канцерогены необходимость использования биологически активных фильтров для удаления образующихся побочных продуктов; не обеспечивает остаточного дезинфицирующего действия; требует высоких начальных затрат на оборудование; значительные затраты на обучение персонала и обслуживание установок; озон, реагируя со сложными органическими соединениями, расщепляет их на фрагменты, являющиеся питательной средой для микроорганизмов в системах распределения воды; |
| Ультрафиолет Процесс заключается в обработке воды ультрафиолетовым облучением, способным убивать различные типы микроорганизмов. | не требует хранения и транспортировки химикатов; не образует побочных продуктов; эффективен против вирусов и цист простейших нет опасности передозировки не требуют специальных мер безопасности | не обладает пролонгирующим действием; требует больших затрат на приобретение оборудование, техническое обслуживание; требует высоких операционных (энергетических) затрат; |
| Дезинфицирующие средства на основе полигексаметилен-гуанидин гидрохлорида (ПГМГ-ГХ) «Дезавид-концентрат» «ДеФлок» и пр. | эффективны против бактерий, вирусов и цист простейших безопасны для человека и окружающей среды; не образуют токсичных канцерогенов обладают долговременным пролонгированным действием; удобны в транспортировке, хранении, применении пожаро- и взрывобезопасны | недостаточно эффективны в летний период, при определенном сочетании температурных, биологических и бактериологических факторов возможно присутствие примесей, образующихся при синтезе полимера |
| Мембранные технологии (ультрафильтрация, обратный осмос) | эффективны против бактерий, вирусов и цист простейших задерживают до 99% примесей безопасны для человека и окружающей среды, отсутствие химических сбросов и реагентов, что обеспечивает экологическую безопасность. | не обладают долговременным пролонгированным действием; удаляются из воды все примеси, как полезные, так и вредные растворяют и вымывают из организма человека полезные соли и микроорганизиы требует больших затрат на приобретение оборудование, техническое обслуживание; требует высоких операционных (энергетических) затрат; |